总说明

工程名称：新港电子产业园废水集中处理厂门卫、配电房及围墙工程

一、编制依据： 1、发包人提供的施工设计图纸、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《江苏省建筑与装饰工程计价表》(2014年)、《江苏省安装工程计价表》(2014年)、《江苏省建设工程费用定额》（2014版）和营改增调整文件及有关造价管理文件； 材料价格参照《淮安工程造价管理》2018年11月份信息价格，无信息价的材料按照市场价格计算； 人工费按照苏建函价[2018]761号文件执行； 建筑工程中所涉及到的砂浆均为同等级预拌砂浆编制； 建筑工程中所涉及到的砼均为同等级商品砼编制； 编制说明： 1、图纸设计门未标注材质，外门M-1021暂按钢质防盗门编制，内门M0821暂按成品套装木门编制； 2、图纸设计不锈钢栏杆门M2018不锈钢型号未注明，暂按304不锈钢编制； 3、图纸设计外窗增加纱窗导轨，未注明是否安装纱窗，暂未考虑编制； 4、图纸设计窗户玻璃材质未注明，暂按5mm厚浮法玻璃编制； 5、图纸设计天棚做法参照图集05J909-棚7B/DP7，其中第3~5条取消不做； 6、门库部分结构图纸未设计，基础部分做法暂按两皮490mm+两皮370mm+200mm高240mmMU20砼实心砖，M10水泥砂浆砌筑，地上采用MU10砼实心砖，M7.5混合砂浆砌筑±0.00处增设240*240地圈梁一道，配筋参照门卫室DQL编制，平板厚度暂按100mm厚C25砼编制，配筋按照C8@200编制，地上墙体顶增设240*240圈梁一道，配筋参照DQL编制，构造柱做法参照门卫室做法编制； 7、图纸设计砖砌标准砖围墙+0.6m处270mm高未标注名称，暂按压顶截面尺寸240*270mm，配筋参照地圈梁编制； 8、图纸设计砼柱和地梁箍筋为HRB400，直径18@150mm，调整为HRB400，直径8@150mm编制； 9、图纸设计砼基础钢筋为HRB400，直径110@150mm，调整为HRB400，直径10@150mm编制；